广东省广裕集团英德工贸实业有限公司

成品活动岗亭采购项目

用户需求书

| 提交部门： |  |
| --- | --- |
| 制 作 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 日 期： |  |

广东省广裕集团英德工贸实业有限公司

成品活动岗亭采购项目需求

一、项目概况

1.项目名称：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司成品活动岗亭采购项目

2.预算总金额：¥156960.00元（大写：拾伍万陆仟玖佰陆拾元）

3.交货时间：自合同生效日起，30个工作日内完成安装并通过验收合格交付使用。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.质量保证期：2年。

6.价格包含人工费、运输费、安装费、税费及合同实施过程中预见及不可预见的一切费用。

二、采购货物需求

1.总体要求

1）尺寸：96平方米（暂定按12米*8米*3.5米的尺寸），具体尺寸需中标供应商经现场勘察，完善设计方案图纸经采购人签字确认后为准，但尺寸不得小于96平方米。

2）岗亭款式：岗亭款式中标供应商经现场勘察，完善设计方案图出具效果图经采购人签字确认后为准。

3）岗亭整体采用镀锌方钢管、镀锌板无缝焊接、确保岗亭结构具有足够的强度、刚度。

4）房顶内部填充防火保温隔热材料，采用专业防水材料，确保无漏水。房顶结构需方便空调外机的安装，具备空调外机的承载能力。

5）墙体与窗玻璃缝处采用中性硅酮密封胶密封处理，保证无渗漏、无漏风。密封胶要均匀、连续、美观。

6）岗亭底座整体焊接成型，牢固、稳定，底板铺设平整，保证岗亭吊装运输、吊装过程中无变形。

7）安装场地有承载力要求的，需由中标供应商出具方案完善，费用由中标供应商负责。

2.制作材料要求

1）主体骨架：160*80*2.5mm/80*80*2.0mm镀锌方钢架结构、40*80*1.5mm镀锌钢管支架；

2）墙体：外墙板1.2mm厚镀锌钢板；内墙9mm厚竹木纤维装饰板；

3）固定窗8mm钢化玻璃；

4)活动窗5mm钢化玻璃；

5)室内吊顶：5mm竹木纤维板或铝扣板天花吊顶；

6）面漆：防腐防锈环氧漆两边，表面采用真石漆喷涂工艺或按业主需求定制；

7）底板采用镀锌钢管制作作为钢龙骨底座，上铺25mm厚加强板，表面铺防滑铝板；

8）岗亭内按要求配备电气设备（不少于6套LED灯具、开关、1个空调插座、8个五孔插座、漏电开关、2个排气扇及开关，线路暗敷）；

三、单位资格条件

1、法人身份证复印件（如代理需另提供：代理人身份证复印件，委托授权书）；

2、营业执照；

3、有效银行对公账户证明书。

四、售后服务要求

1、提供的产品均须为全新、原厂生产、未开封产品，达到国家或行业标准。完全符合需求书规定的质量、规格，且能通过原厂认证方式查验真伪。

2、成交商必须保证良好的商品质量和服务，如遇质量问题，成交供应商对所供货物实行包换、包退，由此产生的一切费用由供应商承担。

3、成交商必须按照报价单规格型号等供货，不得以任何理由拒绝供货。

4、成交商需免费运送所有商品到达采购人指定的地点，并安装调试使用，随同相关资料一并交付采购人验收。

5、交货途中的运输安全由成交商负责。

五、验收要求

1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，符合货物来源国官方标准。

2、符合采购文件和响应承诺中采购人认可的各项要求，如货不对板，采购人有权拒绝收货。

六、违约责任与赔偿损失

1、因交货时间、质量等原因造成无法按时使用，扣除50%的履约保证金。

2、如在合同执行期间因成交商违约导致履约保证金部分扣除的，成交商需在3个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

3、如成交商在合同执行过程需终止执行合同的，需提前一周以书面形式告知采购人，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还。

七、合同签订及履约保证金

1.成交商应在收到中标通知书的30日内签订合同，不按期签订合同视为放弃。

2.合同价按中标价签订。

3.成交商收到中标通知3个工作日内向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金，项目验收合格后，履约保证金转为质保金，质保金在质量保证期（二年）满后，无质量问题的给予无息全额退还。

八、付款方式

1.项目无预付款。所有商品验收合格后的10个工作日内按合同金额支付。

2.供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）项目合同；

（2）有效银行对公账号；

（3）中标通知书；

（4）开具增值税发票。